АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛМАНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 декабря 2017 г. № 692                                                        с.Калманка

Об утверждении Программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Калманский сельсовет Калманского района Алтайского края»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Алтайского края от 29.12.2009 года № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края», Уставом МО Калманский район Алтайского края, п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить Программу «Развитие транспортной  инфраструктуры муниципального образования Калманский сельсовет Калманского района Алтайского края» на период 2017-2026 годы» (прилагается).

- Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы района                                                                             В.Е. Манишин

Приложение

к Постановлению

администрации

Калманского района

от«14» декабря 2017№ 692

ПРОГРАММА

«Развитие транспортной инфраструктуры

муниципального образования Калманский сельсовет

Калманского района Алтайского края

на 2017-2026гг.»

2017 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Калманский сельсовет Калманского района Алтайского края на 2017-2026гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом МО Калманский сельсовет Калманского района |
| Разработчик Программы | Администрация Калманского района |
| Исполнители Программы | Администрация Калманского района |
| Цели программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры |
| Задачи программы | - повышение качества, безопасности, эффективности и точности определения потребности в приведении улично-дорожной сети с.Калманка и п. Троицк в соответствие с ГОСТами; - эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2026гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Средства местного бюджета на 2017-2026 гг. уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твёрдым покрытием; - достижение расчётного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения это документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения.

Программа разрабатывается и утверждается органом местного самоуправления района, на основании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным Кодексом РФ, генерального плана поселения.

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения. Обеспечение  надежного и устойчивого обслуживания жителей Калманского сельсовета транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры – одна из главных проблем, решение которой необходимо для повышения качества жизни жителей и обеспечение устойчивого развития поселения. Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества транспортной инфраструктуры возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов.

Программа рассчитана на долгосрочную перспективу сроком на 10 лет. Таким образом, Программа является инструментом реализации приоритетных направлений развития Калманского сельсовета на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие поселения и соответствует государственной политике реформирования транспортной системе РФ.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В настоящей Программе используются следующие основные понятия:

- автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся её технологической частью, защитные и искусственные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

- защитные дорожные сооружения – сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; подобные сооружения;

- искусственные дорожные сооружения – сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов, и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона;

- производственные объекты – сооружения, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог;

- элементы обустройства автомобильных дорог – сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса;

- дорожная деятельность – деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

- пользователи автомобильными дорогами – физические и юридические лица, использующие автомобильные дороги в качестве участников дорожного движения;

- реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, её участков, ведущий к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги;

- капительный ремонт автомобильной дороги – комплекс по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

- ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

- содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддерживанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке её технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Калманский сельсовет расположен в юго-восточной части Калманского района и имеет общие границы: на севере с МО Калистратихинский сельсовет, Усть-Алейский сельсовет, Кубанский сельсовет, Шиловский сельсовет, Обской сельсовет. Площадь поселения составляет 27148 га.

В состав МО Калманский сельсовет входит: с. Калманка (районный центр МО Калманский район),  п. Троицк. Село Калманка расположено в 57 км к югу от г. Барнаула.  В поселении проживает – 3595 человек, в том числе население райцентра - 2999  человек,  п. Троицк - 596 человек.

Транспортная инфраструктура Калманского сельсовета представлена сетью автомобильных дорог и участком федеральной автодороги Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан. Автомобильная дорога федерального значения - Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан – 15 км,  автомобильная дорога регионального значения Калманка-Новороманово-Лебяжье– 6,1 км, автомобильные дороги межмуниципального значения Калманка-Усть-Алейка– 3,2 км, Калманка-Жданово-Новобарнаулка – 9 км. Протяженность дорог общего пользования, находящихся на территории поселения,  составляет 70 км, в том числе с твердым покрытием 60 км. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 85,7%, что несколько выше, чем в среднем по району (79,0%). Обеспеченность населения дорогами с твердым покрытием (13,6 км на 1 тыс. чел.) также выше, чем в среднем по району (11,8 км).

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Транспортная сеть сельского поселения является важным звеном экономического развития всех отраслей народного хозяйства. Транспортного сообщения между поселениями включая автобусное сообщение, а также передвижение граждан на личном транспорте, т.е. обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению достаточно.

Высокий уровень автомобилизации, способствуя развитию экономики и обеспечению мобилизации населения, имеет ряд негативных факторов. Недостаток финансирования, отсутствие ремонта и капитального ремонта улично-дорожной сети, отсутствие тротуаров, либо ненадлежащее их состояние негативно сказывается на безопасности участников дорожного движения.

  - Автомобильный транспорт

В генеральном плане трассы внешних автодорог и их значение сохраняется. Транзитное движение пропускается, минуя селитебные территории через границу западной части с. Калманка.

Предусматриваются временные стоянки автомобилей у производственных  предприятий, автовокзала, административных зданий и учреждений, культурно-бытовых зданий и учреждений общепоселкового и районного значения.

Для постоянного хранения автомобилей индивидуального пользования используются приусадебные участки  и резервируется территория под гаражи боксового типа (для блокированных малоэтажных домов) рядом в участками этих домов.

  - Улично-дорожная сеть

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры – создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Сеть улиц поселений представляет собой смешанную прямоугольную и лучеобразную систему, разделяющую территорию на кварталы. Вся сеть улиц в целом построена исходя из требований наиболее удобной транспортной связи жилых районов с основными местами приложения труда и тяготения, с учетом сложившейся системы путей сообщения. Основными улицами населенного пункта являются: ул. Ленина, ул. Коммунистическая, ул. Буденного, ул. Мамонтова (в с.Калманка), ул.Большевистская (в п.Троицк). Ширина основных улиц колеблется в пределах 20-15 м.

По территории с.Калманка курсирует один маршрут общественного транспорта протяженностью 7,2 км, а также авто-такси (индивидуальные предприниматели). Следует отметить, что в настоящее время остановки общественного транспорта оформлены ненадлежащим образом с нарушением дорожной безопасности, отсутствуют пешеходные тротуары. Общий уровень благоустройства улично-дорожной сети низкий, необходимо устройство пешеходных тротуаров. Для обслуживания населения в с.Калманка имеются 3 автозаправочные станции, 2 станции технического обслуживания, 2 автомойки. Также на территории села имеется автотранспортное предприятие. Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется в  гаражных кооперативах, а также на территории приусадебных участков. Ремонт и обслуживание транспорта производится на территории промышленной и коммунально-складской зоны.

  - Мероприятия по развитию зоны транспортной инфраструктуры

Зоны транспортной инфраструктуры:

- мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

- упорядочение сети улиц и проездов;

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

- разработка  комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД).

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Источники и объемы финансирования:

- собственные средства;

- муниципальный бюджет;

- муниципальный дорожный фонд.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению на очередной финансовый год и плановый период. Остальная часть средств необходимых для реализации мероприятия за счет средств бюджета поселения будут корректироваться ежегодно с учетом возможностей.

- МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Разработчиком Программы является администрация Калманского района Алтайского края, которая реализует в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий Программы, несет ответственность за их полное выполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, полномочия по дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов с 1 января 2015 года относятся  к полномочиям администрации района. Для исполнения своих полномочий  по дорожной деятельности  администрация района заключает контракты с организациями  на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог, обустройству дорожными знаками, выполнение работ по текущему и капитальному ремонту дорог поселений. Финансирование  работ выполняется на средства муниципального дорожного фонда  в соответствии с утвержденными мероприятиями МП «Безопасность дорожного движения в Калманском района на  2015-2019 годы».

- ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность мероприятий данной Программы оценивается по результатам, достигнутым в ходе их реализации, количественные характеристики, которые отражены в целевых индикаторах и показателях, а именно:

- создание условий для развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Калманский сельсовет с повышением уровня её безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения;

- создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах поселения, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, снижение аварийности.