Утверждена постановлением администрации

Калманского района Алтайского края №207 от 05.04.2016

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МО Калманский сельсовет

СОДЕРЖАНИЕ

1. Графическая часть

1.1 Генеральный план (схема современного состояния и использования территории поселения)

1.2 схема реконструкции и развития теплоснабжения села Калманка

2. Пояснительная записка.

2.1 Общая характеристика МО Калманский сельсовет

2.2 Существующее состояние системы теплоснабжения

2.3Потребность в тепловой энергии, развитие системы теплоснабжения.

2. Пояснительная записка.

2.1 Общая характеристика сельского поселения.

Муниципальное образование Калманский сельсовет входит в состав Калманского района Алтайского края. Село Калманка является районным центром Калманского района.  Граничит МО Калманский сельсовет с. Калистратихинским с.с, Усть-Алейским с.с, Кубанским с.с, Шиловским с/с, Обским с/с. В МО Калманский сельсовет входят с. Калманка и посёлок Троицк.

Территория  сельсовета составляет 25930 га. Расстояние до г. Барнаула – 57 км. В 2 населенных пунктах проживает 4408 человек, в т.ч. в Калманке –  3719 чел.

Территория муниципального образования входит в состав степной части Алтайского края, 90 процентов площади занято степью с березовыми колками. Почвы в основном черноземного типа.

На территории района находятся гидрологические, геологические и комплексные природные объекты: реки Обь, Калманка, Марушка, старый Алей, Исток;  искусственное насаждение рекреационного значения парк в с. Калманка.

Географическое положение поселения оказало существенное влияние на развитие реального сектора экономики и предпринимательства.  Удобное географическое положение – близость города Барнаула,  автомобильная трассы федерального значения, проходящая через территорию сельсовета, всё это послужило развитию предпринимательства – как в сфере торговли, общественного питания, так и в промышленном производстве и создании крестьянско-фермерских хозяйств.

Климатическая характеристика.

Территория сельсовета, как и весь район, располагается в области преимущественно антициклональной деятельности, изменяющейся под влиянием азиатского антициклона. Постоянная циркуляция холодных масс воздуха устанавливается в начале октября и сохраняется до марта.

Самым теплым месяцем является июль (18,90С), самым холодным – январь (-17,70С). Абсолютный минимум температуры воздуха достигает -50С, абсолютный максимум +36С. Сумма температур выше 00 составляет 23800; выше 50 – 23100; выше 100 – 20400. Сумма отрицательных температур – 20900. Дата первого заморозка приблизительно 20 сентября; дата последнего заморозка – 20 мая. Продолжительность безморозного периода примерно составляет 122 дня. Глубина промерзания почвы в среднем составляет 109 см

Скорость ветра на территории района значительна в течение всего года. Наибольшие средние месячные скорости ветра отмечаются зимой и в переходные сезоны (март-май, сентябрь-ноябрь). В летние месяцы скорость ветра наименьшая. Средняя скорость ветра 4,1 м/сек. Преобладает юго-западное направление ветра.

2.2 Существующее состояние системы теплоснабжения.

Теплоснабжение  ( отопление и горячее водоснабжение ) МО Калманский сельсовет осуществляется:

В частных домах и административных зданиях от печей и котлов на твёрдом топливе, горячее водоснабжение-от проточных и накопительных водонагревателей;

-в многоквартирных домах(2-3-этажных) и в части частых домов в с. Калманка и пос. Троицк  и объектах соцкультбыта от существующих котельных  «Школьная», «Квартальная» , «Кабельного участка», «Калманской ЦРБ»  работающих на твёрдом топливе;

2.3Потребность в тепловой энергии, развитие системы теплоснабжения.

Планируется строительство модульных газовых котельных: школа, больница, поликлиника,

в перспективе детский сад. Перевод отопления жилья, включая многоквартирные  дома

на индивидуальные газовое отопление с установкой газовых котлов: поквартирное.

Перевод отопления административных зданий на индивидуальные газовое отопление с установкой газовых котлов.

Расчет потребности газа для отопления вышеперечисленного по с. Калманка составит:

Жильё -5808044м.куб. Котельные 2377980м.куб. Итого:8186420м.куб.

В соответствиис Постановлением Администрации Алтайского края от 26.12.2012 г. №734  и Государственного контракта на строительство объекта газификации №4С14 от 15.09.2014 г. на территории Калманского сельсовета  построен «Распределительный газопровод в с. Калманка Калманского района» протяженностью  40,77639 км. Акт о приемке законченного строительством объекта от 19.10.2015г.

Кроме того в с.Калманка построены две модульные котельные, которые будут сданы в эксплуатацию в августе 2016 года:

1. Модульнная котельная МУЗ «Калманская ЦРБ в с. Калманка Калманского района Алтайского края»

2.  Модульная котельная МБОУ Калманская СОШ в с. Калманка Калманского района Алтайского края»

Для оптимизации  схемы теплоснабжения потребители тепловой энергии котельной №2  (школьная) в 2016году выполнены работы по присоединению  системы отопления  котельной №2 (школьной) к котельной №1 (квартальной)

При запуске Модульнная котельная МУЗ «Калманская ЦРБ в с. Калманка Калманского района Алтайского края»  в 2016 году отопление населения по ул. Восточной и ул. Дзержинского будет переведено на индивидуальное отопление ( у потребителей установлены индивидуальные  отопительные газовые котлы).

Для отопления многоквартирного дома №21 по ул. Садовая п. Троицк выполняются работы по установке автономного источника тепловой энергии.

Котельные

| Система теплоснабжения№1 (Квартальная) |
| --- |
| № п/п | Наименование участка | Назначение | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Число часов работы, ч | Средняя глубина заложения оси трубопроводов, м |
|  | Начало | Конец |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТК-1 | ТК-2 | подающий отопление | 109 | 513,0 | нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,2 |
| 2 | ТК-1 | ТК-2 | обратный отопление | 109 | 513,0 | неят | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,2 |
| 3 | ТК 1 | ТК3 | подающий отопление | 57 | 35 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 0,7 |
| 4 | ТК-1 | ТК-3 | обратный отопление | 57 | 35 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 0,7 |
| 5 | ТК-1 | ТК-4 | подающий отопление | 109 | 35 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 0,7 |
| 6 | ТК-1 | ТК-4 | обратный отопление | 109 | 35 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 0,7 |
| 8 | ТК-4 | ТК-5 | подающий отопление | 109 | 12 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 0,7 |
| 9 | ТК-4 | ТК -5 | обратный отопление | 109 | 12 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 0,7 |
| 10 | ТК-5 | ТК-6 | подающий отопление | 109 | 33 | Мин вата | Канальная | 1972 | 5088 | 0,7 |
| 11 | ТК-5 | ТК6 | обратный отопление | 57 | 33 | Мин.вата | Канальная | 1972 | 5088 | 0,7 |
| 12 | ТК6 | ТК-7 | подающий отопление | 57 | 36 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 0,7 |
| 13 | ТК6 | ТК-7 | обратный отопление | 57 | 36 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 0,7 |
| 14 | ТК -5 | ТК -8 | подающий отопление | 109 | 30 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 0,7 |
| 15 | ТК -5 | ТК -8 | обратный отопление | 109 | 30 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 0,7 |
| 16 | ТК -8 | ТК -9 | подающий отопление | 57 | 38 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,09 |
| 17 | ТК -8 | ТК -9 | обратный отопление | 57 | 38 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,09 |
| 18 | ТК-4 | ТК-10 | подающий отопление | 109 | 118 | Мин вата | Канальная | 1972 | 5088 | 2,0 |
| 19 | ТК- 4 | ТК - 10 | обратный отопление | 109 | 118 | Мин вата | Канальная | 1972 | 5088 | 2,0 |
| 20 | ТК- 2 | ТК- 11 | подающий отопление | 109 | 36 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,09 |
| 21 | ТК- 2 | ТК- 11 | обратный отопление | 109 | 36 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,09 |
| 22 | ТК- 11 | ТК- 12 | подающий отопление | 57 | 8 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 23 | ТК- 11 | ТК- 12 | обратный отопление | 57 | 8 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 24 | ТК- 11 | ТК- 13 | подающий отопление | 57 | 15 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 25 | ТК- 11 | ТК- 13 | обратный отопление | 57 | 15 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 26 | ТК- 13 | ТК- 14 | подающий отопление | 57 | 10 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 27 | ТК- 13 | ТК- 14 | обратный отопление | 57 | 10 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 28 | ТК-14 | Дом | подающий отопление | 32 | 16 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 29 | ТК-14 | Дрм | обратный отопление | 32 | 16 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 30 | ТК-2 | Дом | подающий отопление | 57 | 35 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 31 | ТК-2 | Дрм | обратный отопление | 57 | 35 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 32 | ТК-1 | Дом | подающий отопление | 57 | 50 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 33 | ТК-1 | Дом | обратный отопление | 57 | 50 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 34 | ТК-1 | Дом | подающий отопление | 40 | 15 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 35 | ТК-3 | Дом | обратный отопление | 40 | 15 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 36 | ТК-5 | Д/сад | подающий отопление | 109 | 7 | Мин вата | Канальная | 1972 | 5088 | 1,0 |
| 37 | ТК-5 | Д/сад | обратный отопление | 57 | 7 | Мин вата | Канальная | 1972 | 5088 | 1,0 |
| 38 | ТК-5 | Дом | подающий отопление | 32 | 48 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 39 | ТК-5 | Дом | обратный отопление | 32 | 48 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 40 | ТК-14 | Дом | подающий отопление | 40 | 15 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 41 | ТК-14 | Дом | обратный отопление | 40 | 15 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |  |  |  |  |
| 42 | ТК-14 | Дом | подающий отопление | 57 | 110 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |  |  |  |  |
| 43 | ТК-14 | Дом | обратный отопление | 57 | 110 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |  |  |  |  |

| 44 | ТК-1 | ТК-2 | подающий отопление | 109 | 27 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | ТК-1 | ТК-2 | обратный отопление | 109 | 27 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 46 | ТК-2 | ТК-3 | подающий отопление | 109 | 27 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 47 | ТК-2 | ТК-3 | обратный отопление | 109 | 27 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 48 | ТК-3 | ТК-4 | подающий отопление | 109 | 28 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 49 | ТК-3 | ТК-4 | обратный отопление | 109 | 28 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 50 | ТК-4 | ТК-5 | подающий отопление | 80 | 80 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 51 | ТК-4 | ТК-5 | обратный отопление | 80 | 80 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 52 | ТК-1 | ТК-6 | подающий отопление | 109 | 58 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 53 | ТК-1 | ТК-6 | обратный отопление | 109 | 58 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 54 | ТК-6 | ТК-7 | подающий отопление | 109 | 30 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 55 | ТК-6 | ТК-7 | обратный отопление | 109 | 30 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 56 | ТК-7 | ТК-8 | подающий отопление | 57 | 15 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 57 | ТК-7 | ТК-8 | обратный отопление | 57 | 15 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 58 | ТК-7 | Дом | подающий отопление | 50 | 90 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 59 | ТК-7 | Дом | обратный отопление | 50 | 90 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 60 | ТК-9 | Дом | подающий отопление | 32 | 50 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,50 |
| 61 | ТК-9 | Дом | обратный отопление | 32 | 50 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,50 |
| 62 | ТК-5 | Дом | подающий отопление | 57 | 10 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,50 |
| 63 | ТК-5 | Дом | обратный отопление | 57 | 10 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,50 |
| 64 | ТК-5 | Гараж | подающий отопление | 32 | 51 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 65 | ТК-5 | Гараж | обратный отопление | 32 | 51 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 66 | ТК-7 | Дом | подающий отопление | 109 | 56 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 67 | ТК-7 | Дом | обратный отопление | 109 | 56 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 68 | ТК-6 | Дом | подающий отопление | 90 | 65 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 69 | ТК-6 | Дом | обратный отопление | 90 | 65 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 70 | ТК-4 | Школа | подающий отопление | 109 | 11 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 71 | ТК-4 | Школа | обратный отопление | 109 | 11 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 72 | ТК-8 | Прокупатура | подающий отопление | 32 | 12 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 73 | ТК-8 | Прокупатура | обратный отопление | 32 | 12 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 74 | ТК-6 | Сельсовет | подающий отопление | 57 | 26 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 75 | ТК-6 | Сельслвнт | обратный отопление | 57 | 26 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 76 | ТК-8 | Казначейство | подающий отопление | 57 | 12 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 77 | ТК-8 | Казначейство | обратный отопление | 57 | 12 | Нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,00 |
| 78 | ТК-9 | Соединение сетей отопления | подающий отопление | 76 | 300 | нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,2 |
| 79 | ТК-9 | Соединение сетей отопления | обратный отопление | 76 | 300 | нет | Бес канальная | 1972 | 5088 | 1,2 |

Плановая реализация тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) на 2016год

| Вид услуги | Годовая реализация, Гкал | Годовая продолжительность, час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1(Кваральная) |
| отопление | 4267,63 | 5088 |  |

|  | Расчет потребности тепловой энергии для населения |
| --- | --- |
|  | МУП"Калманские тепловые сети" |
|  | Наименование | Отапливаемая площадь,м2 | Норматив,Гкал/м2 | Год ввода в эксплуатацию | этажность | Объем тепловой энергии,Гкал/год |  | По приборам учета,Гкал/год | Без приборов учета,Гкал/год |
|  | Котельная № 1/квартальная/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Буденного № 11 | 492,24 | 0,361 | 1983 | 2 | 177,69864 |  |  | 177,69864 |
|  | № 13 | 490,14 | 0,361 | 1969 | 2 | 176,94054 |  |  | 176,94054 |
|  | № 15 | 723,558 | 0,361 | 1969 | 2 | 261,20444 |  |  | 261,20444 |
|  | № 17 | 554,64 | 0,361 | 1984 | 2 | 200,22504 |  |  | 200,22504 |
|  | № 19 | 301,49 | 0,361 | 1969 | 2 | 108,83789 |  |  | 108,83789 |
|  | № 21 | 319,18 | 0,361 | 1960 | 2 | 115,22398 |  |  | 115,22398 |
|  | № 23 | 366,49 | 0,361 | 1960 | 2 | 132,30289 |  |  | 132,30289 |
|  | № 25 | 365,33 | 0,361 | 1969 | 2 | 131,88413 |  |  | 131,88413 |
|  | № 7 | 49,2 | 0,361 | 1978 | 1 | 17,7612 |  |  | 17,7612 |
|  | № 26 | 53,07 | 0,361 | 1961 | 1 | 19,15827 |  |  | 19,15827 |
|  | № 46 | 54,6 | 0,361 | 1950 | 1 | 19,7106 |  |  | 19,7106 |
|  | № 50 | 49,7 | 0,361 | 1960 | 1 | 17,9417 |  |  | 17,9417 |
|  |  | 3819,638 |  |  |  |  |  |  | 1378,8893 |
|  | Ул. Калинина № 21 | 321,15 | 0,361 | 1979 | 2 | 115,93515 |  |  | 115,93515 |
|  | № 20-а | 551,94 | 0,361 | 1989 | 2 | 199,25034 |  |  | 199,25034 |
|  | № 16 | 1252,57 | 0,361 | 1980 | 3 | 452,17777 |  |  | 452,17777 |
|  | № 15 | 29,6 | 0,361 | 1973 | 1 | 10,6856 |  |  | 10,6856 |
|  | № 26 | 45,1 | 0,361 | 1960 | 1 | 16,2811 |  |  | 16,2811 |
|  |  | 2200,36 |  |  |  |  |  |  | 794,32996 |
|  | Пер. Мира № 5 | 94,3 | 0,361 | 1978 | 1 | 34,0423 |  |  | 34,0423 |
|  | № 6 | 66,2 | 0,361 | 1982 | 1 | 23,8982 |  |  | 23,8982 |
|  | № 11 | 51,1 | 0,361 | 1977 | 1 | 18,4471 |  |  | 18,4471 |
|  |  | 211,6 |  |  |  |  |  |  | 76,3876 |
|  | пер. Солнечный 1 | 86,8 | 0,361 | 1983 | 1 | 31,3348 |  |  | 31,3348 |
|  | № 4 | 62,9 | 0,361 | 1985 | 1 | 22,7069 |  |  | 22,7069 |
|  | № 5 | 137,7 | 0,361 | 1983 | 1 | 49,7097 |  |  | 49,7097 |
|  | № 6 | 63,7 | 0,361 | 1995 | 1 | 22,9957 |  |  | 22,9957 |
|  |  | 351,1 |  |  |  |  |  |  | 126,7471 |
|  | Ул. 60 лет Октября № 1 | 32,3 | 0,361 | 1977 | 1 | 11,6603 |  |  | 11,6603 |
|  | № 2 | 89,2 | 0,361 | 1976 | 1 | 32,2012 |  |  | 32,2012 |
|  | № 3 | 143,9 | 0,361 | 1972 | 1 | 51,9479 |  |  | 51,9479 |
|  | № 4 | 173,9 | 0,361 | 1975 | 1 | 62,7779 |  |  | 62,7779 |
|  | № 5 | 56,6 | 0,361 | 1968 | 1 | 20,4326 |  |  | 20,4326 |
|  | № 7 | 100,31 | 0,361 | 1968 | 1 | 36,21191 |  |  | 36,21191 |
|  | № 8 | 74,2 | 0,361 | 1970 | 1 | 26,7862 |  |  | 26,7862 |
|  | № 9 | 70,86 | 0,361 | 1970 | 1 | 25,58046 |  |  | 25,58046 |
|  | № 10 | 78,7 | 0,361 | 1966 | 1 | 28,4107 |  |  | 28,4107 |
|  | № 11 | 77,8 | 0,361 | 1970 | 1 | 28,0858 |  |  | 28,0858 |
|  | № 12 | 76 | 0,361 | 1962 | 1 | 27,436 |  |  | 27,436 |
|  | № 13 | 67,72 | 0,361 | 1970 | 1 | 24,44692 |  |  | 24,44692 |
|  | № 15 | 49,4 | 0,361 | 1970 | 1 | 17,8334 |  |  | 17,8334 |
|  |  | 1090,89 |  |  |  |  |  |  | 393,81129 |
|  | Ул. Октябрьская № 1 | 101,9 | 0,361 | 1964 | 1 | 36,7859 |  |  | 36,7859 |
|  | № 2 | 387,6 | 0,361 | 1960 | 2 | 139,9236 |  |  | 139,9236 |
|  | № 3 | 241,49 | 0,361 | 1976 | 2 | 87,17789 |  |  | 87,17789 |
|  | № 4 | 383,4 | 0,361 | 1960 | 2 | 138,4074 |  |  | 138,4074 |
|  | № 6 | 378,8 | 0,361 | 1960 | 2 | 136,7468 |  |  | 136,7468 |
|  |  | 1493,19 |  |  |  |  |  |  | 539,04159 |
|  | ВСЕГО | 9166,778 |  |  |  |  |  |  | 3309,2069 |
|  | Директор МУП"КТС"_______________Денисов А.С. |  |  |  |

|  | Перечень юридических лиц- потребителей тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | МУП"Калманские тепловые сети" |
|  | Наименование | № контракта/договора | дата контракта/договора |
|  | Котельная № 1/квартальная/ |  |  |
| 1 | МБДОУ детский сад "Веселый городок" | 1 | 01.09.2015 |
| 2 | Администрация Калманского р-на/ЗАГС/ | 166 | 19.10.2015 |
| 3 | Прокуратура Алтайского края | 5 | 11.03.2015 |
| 4 | УФССП России по АК | 19/15 | 25.02.2015 |
|  |  | б/№ | 01.09.2015 |
|  |  | б/№ | 01.09.2015 |
| 5 | ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ | 4 | 01.09.2015 |
| 6 | УФК по Алтайскому краю | 44/15 | 10.03.2015 |
| 7 |  | 202/15 | 26.06.2015 |
| 8 | МБОУ "Калманская СОШ" | б/№ | 01.09.2015 |
|  | Администрация Калманского с/совета | 1 | 01.04.2014 |
|  | Директор МУП"КТС"_______________Денисов А.С. |

ХАРАКТЕРИСТИКА КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Наименование котельной | Марка котла | Завод-изготовитель котла | Дата ввода в эксплуат. | Тип котла (водогрейный, паровой) | Используемое топливо | Номинальная производительность, Гкал/час (т/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчетное | резервное |  |
| Котельная №1 (Квартальная) | КВр 1,16 | Ижевск | 2002 | Водогрейный | Кам, уголь | нет | 1,16 Ккал/Час |
|  | КВр 0,8 | ООО «Факел» | 2011 | Водогрейный | Кам. уголь | нет | 0,8 Ккал/Час |
|  | КВр 1,16 | ООО «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ»» | 2014 | Водогрейный | Кам. уголь | нет | 1,16 Ккал/Час |
| Показатель | Значение |
| Объем производственных помещений, м3 | 48 |
| Объем служебных и бытовых помещений, м3 | 36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без приборов учета,Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,88 |